1.ZÁKLADNÉ POJMY

SIGNÁL: Signál je èasovo premenná fyzikálna velièina, ktorá nesie správu. Matematicky je signál opísaný funkciou jednej alebo viacerých premenných.

1D SIGNÁL: Hovoríme, že signál je jednorozmerný ( jednodimenzionálny, 1D), ( n - rozmerný, ND), ak funkcia, ktorou je opísaný, je funkciou jednej (n)  nezávislých premenných.

SPOJITÝ SIGNÁL (v èase): Hovoríme, že signál je spojitý v urèitom èasovom intervale, ak sú jeho hodnoty špecifikované v každom èasovom okamihu tohoto intervalu.

DISKRÉTNY SIGNÁL ( v èase): Hovoríme, že signál je diskrétny v èase, ak jeho hodnoty sú špecifikované len v urèitých (diskrétnych) èasových okamihoch.

SÚSTAVA / SYSTÉM: Je súbor vzájomne prepojených prvkov, ktoré generujú jeden alebo viac signálov, ktoré sa nazývajú výstupnými signálmi sústavy, Signály vstupujúce do sústavy sa nazývajú vstupnými signálmi sústavy. Výstupné signály sústavy, t.j. signály, ktoré zo sústavy vystupujú, sa nazývajú tiež odpoveïou (odozvou) sústavy.

SPOJITÁ SÚSTAVA: Hovoríme, že sústava je spojitá (analógová), ak jej vstupné a výstupné signály sú tiež spojité signály.

V ïalšom budeme pre závislos� medzi vstupným a výstupným signálom sústavy používa� oznaèenie									(1)

kde H je operátor ( zobrazenie), ktoré charakterizuje vlastnosti sústavy, x(t) je vstupný a y(t) je výstupný signál. V grafickej forme možno vz�ah (1) znázorni� tak, ako je uvedené na obr.1 a obr.2.

obr.1						obr.2

2.ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI SÚSTAV

Medzi základné vlastnosti, pomocou ktorých sú sústavy charakterizované, (obyèajne) patria:

kauzalita (fyzikálna realizovate¾nos�)

zotrvaènos�

stabilita

stacionarita (èasová invariantnos�)

linearita

KAUZALITA (FYZIKÁLNA REALIZOVATE¼NOS�): Sústava je kauzálna vtedy, ak jej odpoveï v èase t = t0  nezávisí na vstupnom signále sústavy v èase t ( t0  .Sústava, ktorá nie je kauzálna, je nekauzálna (fyzikálne nerealizovate¾ná).

Sústava je NEZOTRVAÈNÁ (BEZPAM(�OVÁ), ak jej odpoveï v hociktorom èasovom okamihu závisí len od hodnoty vstupného signálu sústavy v tom istom èasovom okamihu. Sústavy, ktoré nie sú nezotrvaèné (bezpamä�ové), sa nazývajú zotrvaènými (pamä�ovými) sústavami.

STABILITA ( BIBO, Bounded Input - Bounded Output): Sústava je stabilná vtedy a len vtedy, ak odpoveï sústavy na obmedzený vstupný signál je tiež obmedzená. ( Okrem tejto charakteristiky existuje iné ponímanie termínu stability.)

Sústava je ÈASOVO INVARIANTNÁ (STACIONÁRNA), ak jej parametre nie sú funkciami èasu. T.j. ak vstupnému signálu sústavy, ktorý bude posunutý v èase, bude zodpoveda� odpoveï sústavy tak, že platí.

( 						(2)

Hovoríme, že sústava  je homogénna pre ¾ubovo¾ný vstupný signál x(t) a ¾ubovo¾nú konštantu a, ak platí:

(3)

Hovoríme, že sústava je aditívna, ak odpoveï sústavy na vstupný signál

x(t) = x1(t) + x2(t) 								(4)

je rovná sume odpovedí sústavy na signály x1(t) a x2(t), t.j.

(5)

LINEARITA SÚSTAV:

Hovoríme, že sústava je lineárna, ak je homogénna a aditívna.

Hovoríme, že sústava je lineárna, ak vyhovuje princípu superpozície, t.j. ak pre ¾ubovo¾né konštanty a1 a a2 a ¾ubovo¾né vstupné signály x1(t) a x2(t) platí:

(6)

Sústava, ktorá nie je lineárna, je nelineárna.

Poznámka: V rámci nášho kurzu sa budeme zaobera� len sústavami, ktoré sú lineárne, spojité, kauzálne, stabilné a èasovo invariantné. Ich prvky budú reprezentované elektronickými prvkami, ktorých preh¾ad v ïalšom uvedieme. Takéto sústavy budeme nazýva� lineárnymi analógovými obvodmi. Matematicky možno takéto sústavy opísa� pomocou LINEÁRNEJ DIFERENCIÁLNEJ ROVNICE S KONŠTANTNÝMI KOEFICIENTAMI, ktorej všeobecná forma je daná vz�ahom

(7)

kde y(t) je odpoveï lineárnej sústavy

x(t) je vstupný signál sústavy

ai, aj sú konštantné koeficienty (i= 0,1,...,r.  j=0,1,...,m)

1.ZÁKLADNÉ POJMY A PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODOV

ZÁKLADNÉ POJMY

V rámci predmetu LAO sa budeme zaobera� analýzou a syntézou lineárnych a linearizovaných obvodov. Úlohou analýzy je vyšetrovanie vlastností sústavy, ak poznáme štruktúru a parametre analyzovanej sústavy. Pri  syntéze h¾adáme štruktúru a hodnoty parametrov sústavy tak, aby sústava mala požadované vlastnosti. Úloha analýzy má obyèajne jediné riešenie. Na rozdiel od toho je úloha syntézy vo všeobecnosti zložitejšia, prièom obyèajne má nieko¾ko rôznych riešení. Niektoré z týchto riešení môže by� pod¾a urèitého kritéria optimálne.

Sústavy, ktorých analýzou a syntézou sa zaoberáme v rámci teórie obvodov, sú elektrické obvody. Elektrickým obvodom nazývame priestorovo ohranièenú sústavu navzájom prepojených prvkov, v ktorej možno elektromagnetické deje (procesy) popísa� dostatoène presne pomocou prúdov a napätí. Sústava zložená zo skutoèných, reálnych prvkov predstavuje obyèajne urèité zariadenie (alebo jeho èas�). Takúto sústavu zobrazujeme pomocou schematických znaèiek reálnych prvkov v tvare preh¾adného obrazca, ktorý nazývame schémou zapojenia.

Každý reálny prvok (súèiastku) môžeme v danej pracovnej oblasti nahradi� modelom, zloženým z jedného alebo z nieko¾kých ideálnych obvodových prvkov rôzneho charakteru. Takýto model sa tiež nazýva ekvivalentným alebo náhradným obvodom.

Vlastnosti prvkov elektrických obvodov sú opísané ich charakteristikami. Pod pojmom charakteristika elektrického obvodu chápeme závislos� jednej velièiny od inej velièiny, ktorá je pre prvok alebo objekt charakteristická. Charakteristiky reálnych prvkov sú obyèajne závislé od charakteru pôsobiaceho signálu. Fyzikálne modely reálnych súèiastok sa obyèajne skladajú, pozostávajú z nieko¾kých elementárnych obvodových prvkov, ktoré sa vyznaèujú tým, že ich dynamické vlastnosti možno popísa� jednoduchými vz�ahmi. Tieto elementárne obvodové prvky sa nazývajú ideálne obvodové prvky. Javy vo fyzikálnych modeloch opisujeme matematickým modelom, ktorým je sústava rovníc, v ktorej elektrické velièiny (prúdy, napätia, náboj,...) sú premenné, kým èasovo nepremenné parametre linearizovaných prvkov sú konštanty.

Súèiastky zobrazujeme v schéme zapojenia dohodnutými, normovanými schematickými znaèkami. Na zobrazenie ideálnych obvodových prvkov v modelových schémach používame tiež dohodnuté schematické znaèky. Pre niektoré ideálne obvodové prvky používame rovnaké schematické znaèky ako pre zodpovedajúce súèiastky. Niektoré schematické znaèky boli vytvorené len pre teóriu obvodov.